Способы установки плинтуса Arbiton LM 70 INDO:

1-й способ установки Прижмите монтажную планку плотно к стене и полу, через нее нанесите отметки карандашом на стене, предполагаемые места фиксации плинтуса. уберите монтажную планку в сторону и просверлите отверстия в стене. обратно прислоните направляющую для крепления плинтуса и сквозь нее вставьте пластиковые дюбеля. Зафиксируйте планку гвоздем при помощи отвертки (шуруповерта) на стене. Установите на планку облицовочную часть плинтуса.

2-й способ крепления плинтуса к стене при помощи клейкой ленты (двухстороннего скотча) шириной 22мм. Наклейте скотч на заднюю часть монтажной планки плинтуса и прижмите ее к стене.

3-й способ установки при помощи клея (жидких гвоздей). В монтажной направляющей для плинтуса имеются специальные отверстия, для того что бы клей проникал сквозь них и обволакивал ее, что обеспечивает надежное крепление.